ПРЕДИСЛОВИЕ

Международная организация по стандартизации (ИСО) является всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (комитетов-членов ИСО). Разработка международных стандартов обычно осуществляется техническими комитетами ИСО. Каждый комитет-член, заинтересованный в деятельности, для которой был создан технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные правительственные и неправительственные организации, имеющие связи с ИСО, также принимают участие  в работах. Что касается стандартизации в области электротехники, ИСО работает в тесном сотрудничестве с Международной электротехнической комиссией (МЭК).

Проекты международных стандартов разрабатываются по правилам, указанным в Директивах ИСО/МЭК, Част 3.

Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, рассылаются комитетам-членам на голосование. Их опубликование в качестве международных стандартов требует одобрения не менее 75% комитетов-членов, принимаюших участие в голосовании.

Следует иметь в виду, что некоторые элементы данного международного стандарта могут быть объектом патентных прав. ИСО не несет ответственность за идентификацию какого-либо одного или всех патентных прав.

Данный международный стандарт ISO 6320 подготовлен Техническим комитетом "Сельскохозяйственные пищевые продукты", Подкомитетом ТС 34/SC 11 "Животные и растительные жиры и масла".

Четвертая редакция отменяет и заменяет третью редакцию (ISO 6320:1995), которая была изменена путем добавления данных по точности определения.

Приложение А к данному международному стандарту является только информативным.

### МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАСЛА И ЖИРЫ ЖИВОТНЫЕ И РАСТИТЕЛЬНЫЕ

Определение показателя преломления

Animal and vegetable fats and oils. Determination of refractive index

__________________________________________________________________________

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения показателя преломления животных и растительных жиров и масел.

2 Нормативная ссылка

Следующий нормативный документ содержит положения, которые посредством ссылок в данном тексте составляют положения данного международного стандарта. Для датированных ссылок последующие поправки к любой из данных публикаций или пересмотры любой из них не применимы. Однако сторонам-участницам соглашений по данному международному стандарту рекомендуется выяснить возможность применения самой последней редакции указанного ниже нормативного документа. Для недатированных ссылок необходимо использовать самое последнее издание нормативного ссылочного документа. Страны-члены ИСО и МЭК ведут указатели действующих международных стандартов.

ISO 661 Животные и растительные жиры и масла. Приготовление пробы для испытаний.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяется следющиий термин и его определение:

3.1 Показатель преломления (среды): отношение скорости света определенной длины волны в вакууме к скорости этого же света в данной среде.

_______________________________

Проект, окончательная редакция

Примечание 1. На практике вместо скорости света в вакууме используют скорость света в воздушной среде; если иное не установлено, то заданная длина волны света – это среднее значение из длин волн D-линий натрия (589,6 нм).

Примечание 2. Коэффициент преломления данного вещества зависит от длины волны падающего света и от температуры. Используемое обозначение - ntD, где t – температура в градусах Цельсия.

4 Принцип

Показатель преломления жидкой пробы измеряют при заданной температуре с помощью подходящего рефрактометра.

5 Реактивы

Используют реактивы только известной аналитической марки, а также дистиллированную или деминерализованную воду или воду эквивалентной степени чистоты.

5.1 Этиллаурат качества, пригодного для рефрактометрии, с известным показателем преломления.

5.2 Гексан или другие подходящие растворители, такие как петролейный эфир, ацетон или толуол, для очистки призм рефрактометра.

6 Оборудование

Обычное лабораторное оборудование, в частности, следующее:

6.1 Рефрактометр, например, рефрактометр Аббе, пригодный для измерения показателя преломления с точностью ± 0,0001 в интервале от ntD = 1,300 до ntD = 1,700.

6.2 Источник света: натриевая лампа.

Источник белого света также может быть использован, если рефрактометр оборудован ахроматической компенсационной системой.

6.3 Стеклянная пластина с известным показателем преломления.

6.4 Водяная баня, термостатически контролируемая, снабженная циркуляционным насосом и обеспечивающая поддержание температуры с точностью ±0,1оС.

6.5 Водяная баня, позволяющая поддерживать температуру, при которой должны проводиться измерения (используется для твердых образцов).

7 Отбор проб

Важно, чтобы в лабораторию поступал действительно представительный образец, который не был поврежденный или изменен при транспортировке и хранении.

Отбор образцов не является частью метода, установленного данным международным стандартом. Рекомендуемый метод отбора образцов приведен в ISO 5555.

8 Приготовление пробы

Пробу готовят в соответствии с ISO 661.

Показатель преломления определяют для высушенных и отфильтрованных жиров и масел.

В случае твердого образца пробу, приготовленную в соответствии с ISO 661, переносят в подходящую емкость и помещают ее в водяную баню (6.5),настроенную на температуру, при которой будут выполняться измерения. Пробу выдерживают в течение времени, достаточного для стабилизации ее температуры.

9 Процедура определения

Примечание: при необходимости проверки выполнения требования по повторяемости (11.2) проводят два единичных определения в соответствии с 9.1 и 9.2.

9.1 Калибровка прибора

Калибровку рефрактометра (6.1) проверяют измерением показателя преломления стеклянной пластины (6.3) в соответствии с инструкцией изготовителя или показателя преломления этиллаурата (5.1).

9.2 Определение

Измеряют показатель преломления пробы при одной из следующих температур:

а) 20оС – для жиров и масел, полностью жидких при этой температуре;

b) 40оС – для жиров и масел, полностью расплавленных при этой температуре, но не расплавившихся при температуре 20оС.

c) 50оС - для жиров и масел, полностью расплавленных при этой температуре, но не расплавившихся при температуре 40оС;

d) 60оС - для жиров и масел, полностью расплавленных при этой температуре, но не расплавившихся при температуре 50оС;

e) 80оС или выше - для других жиров и масел, например, для полностью отверженных жиров или восков.

Требуемую температуру призмы рефрактометра поддерживают при постоянном значении циркуляцией через прибор воды из водяной бани (6.4).

Температуру воды, вытекающей из рефрактометра, контролируют с помощью термометра необходимой точности. Непосредственно перед измерением подвижную часть призмы переводят в горизонтальное положение. Поверхность призмы вытирают мягкой тканью и затем хлопковой ватой, смоченной несколькими каплями растворителя (5.2) и дают высохнуть.

Измерение выполняют в соответствии с инструкцией к используемому прибору. Абсолютное значение показателя преломления считывают с точностью 0,0001 и записывают температуру призмы прибора.

Сразу после измерения вытирают поверхность призмы мягкой тканью и затем хлопковой ватой, смоченной несколькими каплями растворителя (5.2). Дают высохнуть.

Измеряют показатель преломления еще два раза, рассчитывают среднее арифметическое значение из результатов трех измерений и принимают его за результат испытания.

10 Расчет

Если разница между температурой t1, при которой проводилось измерение, и стандартной температурой t меньше 3оС, то показатель преломления ntD при стандартной температуре t вычисляют по формуле:

ntD = nt1D + (t1 - t) F

где

t1 – температура, при которой проводилось измерение, в градусах Цельсия;

t – стандартная температура (см. 9.2), в градусах Цельсия;

F – коэффициент, равный:

0,00035 при t = 20оС;

0,00036 при t = 20оС; t = 40оС; t = 50оС; t = 60оС;

0,00037 при t = 80оС и выше.

Если разница между температурой t1, при котрой проводились измерения, и стандартной температурой t равна или превышает 3оС, то результат отбрасывают и выполняют новое определение.

Записывают результат, округленный до четвертого десятичного знака.

- Точность

  - Межлабораторные испытания

Подробности межлабораторной проверки точности метода приведены в приложении А. Полученные в результате этой проверки значения не применимы для интервалов концентраций и для матриц, отличных от приведенных.

11.2 Повторяемость

Абсолютное расхождение между результатами двух независимых единичных определений, полученных при использовании одного и того же метода, для идентичного испытуемого материала, в одной и той же лаборатории, одним и тем же оператором, с использованием одного и того же оборудования в течение короткого промежутка времени, может превысить приведенный в приложении А предел повторяемости r не более чем в 5% случаев.

11.3 Воспроизводимость

Абсолютное расхождение между результатами двух независимых единичных определений, полученных при использовании одного и того же метода, для идентичного испытуемого материала, в различных лабораториях, разными операторами, с использованием различного оборудования, может превысить приведенный в приложении А предел воспроизводимости R не более чем в 5% случаев.

12 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать:

-    всю информацию, необходимую для полной идентификации пробы;

-  использованный метод отбора проб, если он известен, со ссылкой на данный международный стандарт;

- все подробности проведения испытания, не установленные данным международным стандартом или рассматриваемые как факультативные, а также детальное описание всех случаев, которые могли повлиять на результаты испытания;

- полученный(е) результат(ы) испытания или, если проводилась проверка повторяемости, окончательный результат.

Приложение А

(справочное)

Результаты межлабораторной проверки

Национальная межлабораторная проверка была проведена в девяти лабораториях Германии для:

- масла из семян рапса (А);

- масла из семян подсолнечника (B);

- модифицированного масла из семян льна (С);

- модифицированного касторового масла (D);

- касторового масла (Е).

С помощью статистического анализа, выполненного в соответствии с ISO 5725-1 и ISO 5725-2, получены данные по точности метода, приведенные в таблице А.1.

Таблица А.1. Сводка статистических результатов

|  |  | Образец |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | С | D | E |
| Количество участвовавших лабораторий | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Количество лабораторий, оставшихся после исключения выбросов | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Общее количество отдельных результатов испытаний каждого образца во всех лабораториях | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Среднее значение | 1,47324 | 1,457512 | 1,48233 | 1,48391 | 1,47930 |
| Стандартное отклонение повторяемости, sr Коэффициент вариации повторяемости, % Предел повторяемости r (2,8 sr) | 0,00006 0,01 0,00017 | 0,00006 0,01 0,00017 | 0,00006 0,01 0,00017 | 0,00005 0,01 0,00015 | 0,00005 0,01 0,00013 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR Коэффициент вариации воспроизводимости, % Предел воспроизводимсти R (2,8 sR) | 0,00027 0,06 0,00075 | 0,00030 0,06 0,00084 | 0,00033 0,06 0,00094 | 0,00040 0,08 0,00112 | 0,00035 0,07 0,00098 |

Библиография

| [1] ISO 5555:2001 | Жиры и масла животные и растительные. Отбор проб |
| --- | --- |
| [2] ISO 5725-1:1994 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения |
| [3] ISO 5725-2:1994 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений |

Приложение ДА

(справочное)

Таблица ДА.1 - Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 661:2003 Животные и растительные жиры и масла. Приготовление пробы для испытаний | - | * |
| ISO 5555:2001 Животные и растительные жиры и масла. Отбор проб. | - | * |
| ISO 5725-1:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения | IDT | ГОСТ ISO 5725-1-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения |
| ISO 5725-2:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений | IDT | ГОСТ ISO 5725-2-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта или гармонизированный с ним национальный (государственный) стандарт страны, на территории которой применяется настоящий стандарт. Информация о наличии перевода данного международного стандарта в национальном фонде стандартов или в ином месте, а также информация о действии на территории страны соответствующего национального (государственного) стандарта может быть приведена в национальных информационных данных, дополняющих настоящий стандарт |

УДК 665.2:543.06:006.354			      МКС 67.200.10 			                   Н19

Ключевые слова: животные жиры, животные масла, растительные масла, определение показателя, испытания, показатель преломления

Руководитель организации разработчика

ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии

Директор, доктор с.-х. наук,

член-кор. РАСХН								В.В. Гущин

Руководитель разработки,

Зав отделом физико-химических

и микробиологических исследований 			           	Ю.Н.Красюков

канд. ф.-м. наук

Зав. лабораторией стандартизации,

метрологии и нормирования						Г.А. Степанова